## Slide 1
Les architectures multiprocesseurs hiérarchiques seront bientôt partout… Mais sait-on vraiment les programmer ?
Raymond Namyst Équipe LaBRI-INRIA RUNTIME

## Slide 2: L’équipe Runtime
Domaine d’application = Calcul intensif et simulation
  Sismologie, Nucléaire, Dynamique moléculaire, Météo, Combustion, …
  Partenaires : CEA, EDF, IFP, Total, Bull, …
  Utilisation de machines « parallèles »
Thème : « Conception de supports d’exécution performants pour architectures parallèles »
  Ordonnancement de processus sur machines multiprocesseurs
  Communications sur réseaux rapides
  Communications sur infrastructurfes à grande échelle

## Slide 3: C’est quoi un support d’exécution ?
Algorithmes, Bibliothèques spécialisées
Applications de calcul intensif
Support d’exécution
Système d’exploitation
Matériel
Ça fait dynamiquement ce que l’on ne sait pas faire statiquement…
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4
Les architectures de calcul contemporaines
Quelle est la tendance actuelle ?

## Slide 5: Physionomie des calculateurs parallèles contemporains
http://www.top500.org

## Slide 6: Physionomie des calculateurs parallèles contemporains
Constellations
Grappes de PC
Machines massivement parallèles
% de sièges au Top500 par catégorie d’architectures (juin 2007)
4 %
74,6 %
21,4 %

## Slide 7: Les grappes de PC
PC interconnectés par un (ou des) réseau(x) rapide(s)
  Myrinet, Infiniband, Quadrics, …
Ces « PC » sont un peu survitaminés quand même
  Beaucoup de mémoire
  Plusieurs processeurs
  Les processeurs sont « ordinaires »
    Intel, AMD, IBM, Sun
  C’est dans ce domaine que les évolutions sont les plus spectaculaires

## Slide 8: 1977 : Console Atari 2600
1,19 MHz
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Ce n’est pas la première console de jeu qui ait existé. C’est juste celle que j’avais quand j’étais petit… et qui était la plus répandue !

## Slide 9: 2006 : Sony PS3
Processeur Cell 3.2 GHz
Processeur graphique Nvidia RSX
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Une trentaine d’années entre ces deux consoles…
A priori, on a gagné un facteur x3000 sur la cadence du processeur

## Slide 10: 2006 : Sony PS3
Processeur Cell 3.2 GHz
Processeur graphique Nvidia RSX
La PS3 calcule des millions de fois plus vite !
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Une trentaine d’années entre ces deux consoles…
A priori, on a gagné un facteur x3000 sur la cadence du processeur

## Slide 11: Une évolution clé: le pipeline de calcul
I5
I4
I1
I3
I2
I1
I1
I1
processeur
I2
I3
PC
code
C
A
C
H
E
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12: Les vertus de la finesse de gravure
La fréquence augmente
  En tout cas, c’était vrai jusqu’à il y a peu…
Mais surtout, il y a de la place pour de nouveaux circuits
  Caches
  Exécution dans le désordre
    Analyse de dépendances (renommage des registres)
  Prédicateurs en tous genres
    Exécution spéculative (branchements, préchargements)
  Unités de calcul supplémentaires ?

## Slide 13: Processeurs « superscalaires »
I5
I4
I1
I2
I1
I1
processeur
I2
I3
PC
code
I3
I1
I1
I1
I1
I4
I5
dépendance entre I3 et I4
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 14: En réalité, c’est un peu plus compliqué…
I5
I4
I1
I2
I1
I1
processeur
I2
I3
PC
code
I3
I1
I1
I1
I4
I5
Exécution dans le désordre
I6
I6
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15: Les limites de l’« ILP »
ILP = Instruction Level Parallelism
Mais un flot séquentiel reste une suite d’instructions… souvent désespérément séquentielles !
  Pas assez de parallélisme détectable « localement »
  Les pipelines demeurent sous-utilisés
Il serait vain d’ajouter encore des pipelines parallèles… …à moins que ?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: Processeurs multiprogrammés (ou SMT, 1990)
I1
I4
I1
I2
I1
I1
processeur
I2
I3
PC1
code
I3
I1
I1
I1
I4
I1
Exécution dans le désordre
I2
I2
PC2
Exemple: l’HyperThreading chez Intel
Le parallélisme d’instruction ne nourrit plus son processeur ? Il est temps de passer au parallélisme de flot !
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17: Quelles implications pour les programmeurs ?
Le système d’exploitation « voit » une machine multiprocesseurs
  Pour en tirer parti, il faut paralléliser son application à l’aide de threads/processus
Mais cette vision est abusive !
  Partage du cache
  Partage de certaines unités de traitement
  Progression des threads non équitable
Peut-on augmenter infiniment le degré de multiprogrammation de ces processeurs ?
  Non, pour des raisons de complexité et de points de contention
Mais alors que fait-on avec la place qu’il reste sur les puces ?
SMT
Processeur multiprogrammé
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18: Les processeurs multicœurs
= plusieurs processeurs gravés sur une même puce
  Caches externes parfois partagés
Tendance nette chez les constructeurs
  Intel core 2 Duo, Itanium 2 Montecito, démonstration d’une puce à 80 cœurs !
  AMD dual-core Opteron
  IBM Power5
  SUN Niagara
SMT
cache
SMT
cache
Puce bi-cœurs avec SMT 4 voies
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19: Gordon Moore a toujours raison…

## Slide 20: Et les machines multiprocesseurs ?
Elles sont majoritairement « à mémoire commune »
  Mécanismes de cohérence des caches
Il suffit donc de relier plusieurs processeurs à (au moins) un banc mémoire
mémoire
Architecture à accès mémoire uniforme
cache
cache
cache
cache
CPU
CPU
CPU
CPU

## Slide 21: Avec des processeurs multicœurs…
Les échanges entre processus deviennent non uniformes
  Données, synchronisations
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
mémoire
cache
cache
cache
cache

## Slide 22: On peut hiérarchiser davantage
Mémoire directement attachée aux puces
  Ex: AMD Opteron
  Intel va également s’engager dans cette voie prochainement
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
mémoire
cache
cache
cache
cache
mémoire
mémoire
mémoire
Architecture à accès mémoire non uniforme (NUMA)

## Slide 23: Vers des architectures hiérarchiques complexes
Vers des machines de plusieurs centaines de processeurs
  Tout le monde n’est pas directement connecté à tout le monde
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
mémoire
cache
cache
cache
cache
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
SMT
cache
cache
SMT
mémoire
cache
cache
cache
cache
réseau
Ex: machine Tera10 du CEA/DAM
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 24
Comment exploiter efficacement de telles architectures…
…de manière portable ?

## Slide 25: Comment programme-t-on ces machines ?
En créant explicitement des processus légers (threads)
  Ordonnancés par le système ou par un support d’exécution
En recompilant une application parallèle distribuée sur un support ad-hoc
  Remplacement des communications par des accès en mémoire partagée
En reposant sur un compilateur de langage parallèle
  Gestion de threads transparente et portable grâce un langage de haut niveau
Support exécutif
Système d’exploitation
Machine multiprocesseurs

## Slide 26: Le standard OpenMP
<footer>
<date/time>
Extension de langages permettant de paralléliser des programmes séquentiels
  Objectif = parallélisation incrémentale + portabilité
  Directives de compilation (C, C++, Fortran) + routines spécifiques
  http://www.openmp.org
  V1.0 en 1997-1998, V2.5 en mai 2005
    Plusieurs propositions d’extensions NUMA sont candidates pour la version 3.0
Modèle de programmation
  Type « Fork-Join », parallélisation des blocs et des boucles
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27: Parallélisation des boucles
Le nombre de threads générés par le compilateur est contrôlable
  En pratique, les utilisateurs le fixent systématiquement…
int main()
{
int i;
double m[N];
#pragma omp parallel for
for(i=0; i<N; i++)
m[i] = f(i);
do_something(m);
}
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28: À propos du modèle fork/join
Thread maître
  Exécute le code séquentiel
  Fork : création de threads esclaves
Threads esclaves
  Exécutent la portion parallèle
  Join : destruction des esclaves et retour du contrôle au maître
Le nombre d’esclaves peut varier d’une région parallèle à l’autre
Technique bien adaptée à la parallélisation incrémentale d’un code
Thread maître
Threads esclaves
Fork
Join
Fork
Join
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29
Comment ordonnancer des threads sur des machines hiérarchiques ?
Des bulles pour guider l’ordonnancement

## Slide 30: Qu’entend-t-on par « ordonnancer efficacement » ?
Maximiser
  Le rendement de chaque processeur
  la localité des accès mémoire
Minimiser
  le nombre de processeurs inactifs
  le surcoût de l’ordonnanceur lui-même
Pour cela, il faut
  Renoncer à capturer une vision globale de l’ordonnancement
  Enrichir la spécification des contraintes de placement/ordonnancement
    Comment exprimer les affinités threads/mémoire ?
    Comment décrire le comportement des threads (calcul, E/S) ?

## Slide 31: Approche 1 : ordonnancement prédéterminé
Utilisée dans les environnements spécialisés
Procédure en deux phases
  Prétraitement: calcul
    du placement mémoire
    de l’ordonnancement
  Exécution: threads et données fixés selon ce prétraitement
Performances : excellentes pour des problèmes réguliers
Problème
  Insuffisant/pas toujours possible pour les problèmes fortement irréguliers…
    C’est en grande partie ceux-là qui nous intéressent !

## Slide 32: Approche 2 : ordonnancement opportuniste
Divers algorithmes gloutons
  Une, plusieurs, une hiérarchie de listes de tâches
Utilisés par les systèmes d’exploitation
  Linux, BSD, Solaris, Windows, …
Redistribution des threads ou des régions mémoire
  Par observation de compteurs de performance matériels
Performances : variables
  Pas de connaissance directe des affinités, par exemple

## Slide 33: Approche 3 : ordonnancement négocié
Extensions de langages
  OpenMP, HPF, UPC, …
Approche portable
  Adaptation automatique à la machine
Problèmes
  Expressivité limitée (e.g. pas de support NUMA)
  Implémentations pas encore prêtes pour les machines hiérarchiques
Extensions du système d’exploitation
  Ex: libnuma
Problème
  Placement statique
  Réécriture de la stratégie de placement en fonction de l’architecture

## Slide 34: Quelle stratégie choisir ?
Pas de solution universelle
  Selon quels critères prendre des décisions d’ordonnancement ?
    Affinités entre threads ?
    Occupation mémoire ?
    Consommation bande passante mémoire ?
  Comment l’ordonnanceur pourrait-il deviner le comportement de l’application ?
Mais de l’espoir quand même !
  Le programmeur de l'application a souvent la réponse à ces questions
Comment lui « donner le contrôle » de manière portable ?
  Tout au long de l’exécution…

## Slide 35: Idée
Fournir des abstractions de haut niveau pour guider l’ordonnancement
  Permettre les approches prédéterminée + négociée + opportuniste
  Exprimer des relations entre threads, mémoire, périphériques d’E/S, etc.
Permettre le développement de stratégies d’ordonnancement
  Utilisation d’outils de primitives de haut niveau
  Factorisation et masquage du « savoir faire » (très) technique

## Slide 36
Modélisation de l’architecture
Notes: <number>

## Slide 37
Modélisation de l’architecture
Notes: <number>

## Slide 38: Notion de bulle pour exprimer des affinités
Réification de la structure des applications
  Partage de données
  Opérations collectives
  ...

## Slide 39: Notion de bulle pour exprimer des affinités
Réification de la structure des applications
  Partage de données
  Opérations collectives
  ...
Certaines bulles peuvent être moins élastiques que d’autres

## Slide 40: Exemples de répartitions possibles de bulles et threads

## Slide 41: Informations attachées aux bulles
Attributs statiques
  Coefficient d’élasticité
  Priorités
Attributs collectés dynamiquement (accumulés récursivement)
  Nombre de threads actifs
  Taux de « cache hit » ou d’accès mémoire distants
  Segments mémoire alloués

## Slide 42: Principe d’exécution
Lorsque le programme génère des bulles
  Elles sont d’abord placées
    sur la liste supérieure
    ou à l’endroit où s’exécute le thread créateur
  Puis une fonction de répartition est appelée pour « descendre » leur contenu en direction des processeurs
Un processeur inactif
  Cherche des threads à exécuter du bas vers le haut
  Explore « virtuellement » le contenu des bulles récursivement
    Caches de threads utilisés pour accélérer la recherche
De nombreux événements d’ordonnancement déclenchent des actions de rééquilibrage

## Slide 43: Plate-forme pour le développement d’ordonnanceurs
Basé sur un ordonnanceur générique
Points d'appels
  Oisiveté d’un processeur
  Timeslice « par bulle »
  Création/Terminaison
  Threads « démon »
Base d’ordonnanceurs
  Répartion par affinité
  Éclatement et répartition équilibrée
  Vol de travail
  Gang scheduling

## Slide 44: Analyse du comportement post-mortem
Génération de trace légère pendant l’exécution
  Bibliothèque FxT (Fast User/Kernel Traces) co-développée avec UNH
Conversion de la trace en animation flash

## Slide 45: Discussion
Le modèle des bulles n’est pas « universel »
  On ne peut pas exprimer n’importe quelle relation avec des arbres de bulles…
    Ex: pas d’intersections entre bulles
Mais il est bigrement effectif !
  Adapté aux schémas de décomposition récursifs
    Divide & Conquer
    Ex: OpenMP
  Algorithmes de répartition polynomiaux dans les cas simples

## Slide 46
Des bulles dans OpenMP
Premières expériences avec GNU OMP

## Slide 47: Idée : modifier un compilateur OpenMP pour utiliser BubbleSched
Supporter davantage de threads que de processeurs
  Meilleur contrôle du grain, effets de cache, équilibrage de charge

## Slide 48: Mise en œuvre dans GOMP
Code OpenMP
Binaire GNU OpenMP
libgomp
pthreads
Threads GOMP
Bubble- Sched
Interface GOMP
Portage de GNU OpenMP sur les threads Marcel/BubbleSched
Compatibilité binaire avec les applications OpenMP existantes

## Slide 49: Évaluation à l’aide d’une application irrégulière
Reconstruction de surface implicite
  Objectif : trouver une fonction mathématique approximant la surface d’un objet définie par un nuage de points

## Slide 50: Principe de l’algorithme séquentiel
Approximer la surface par des fonctions quadriques « locales »

## Slide 51: Principe de l’algorithme séquentiel
Subdiviser l’espace lorsque la précision est insuffisante
  (ici en 2D)

## Slide 52: Parallélisation en OpenMP
void Node::compute(){
computeApprox();
if(_error > _max_error){
splitCell();
#pragma omp parallel for
for(int i=0; i<8; i++)
_children[i]->compute();
}
}

## Slide 53: Accélération sur 16 cœurs

## Slide 54
Conclusion et perspectives
Du pain sur la planche…

## Slide 55: Conclusion
Les constructeurs de microprocesseurs nous donnent du fil à retordre !
  Gestion du parallélisme (bientôt massif !) reportée au niveau logiciel
  Puissance soutenue de plus en plus éloignée de la puissance théorique !
Les supports exécutifs doivent suivre
  Gérer efficacement un grand nombre de flots d’exécution simultanés
    Permettre le contrôle de l’ordonnancement
    Inciter le programmeur à exhiber le plus de parallélisme possible
Mais le chemin est encore long !
  Majorité de programmes écrits en Fortran+MPI
    Imposer un nouveau modèle de programmation, c’est long !

## Slide 56: Et demain ?
Améliorer l’articulation entre compilateurs, supports d’exécution et matériel
  Extraction d’informations
    Quantification des affinités, schémas de synchronisation
  Collecte d’informations
    Compteurs de performance, accès mémoire/cache
Maîtriser les évolutions matérielles
  Architectures multicœurs hétérogènes
    Ex: Cell
  Architectures dépourvues de cohérence de cache
  Accélérateurs spécialisés
    GPU